## Slide 1: Réseaux Informatiques
Chapitre 3
Les couches: Transport, Réseau, liaison de données et Physique

## Slide 2: Couche Transport

## Slide 3
Couche Transport
Objectifs de la couche transport
La couche transport segmente les données et se charge du contrôle nécessaire au réassemblage de ces blocs de données dans les divers flux de communication. Pour ce faire, il doit :
  Effectuer un suivi des communications individuelles;
  Segmenter les données et gérer chaque bloc individuel ;
  Réassembler les segments en flux de données d’application ;
  Identifier les différentes applications.
Notes: 24-Feb-25
3
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 4
Couche Transport
Identification des conversations
Les données des différentes applications sont dirigés vers l’applications
adéquate car chaque application dispose d’un numéro de port unique
Objectifs de la couche transport
Notes: 24-Feb-25
4
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 5
Couche Transport
Protocoles de la couche Transport
UDP fournit:
TCP fournit:
Acheminement fiable
Contrôle d’erreurs
Contrôle du flux
Contrôle de congestion
Reconstitution ordonnée des données
Établissement de connexion
Applications
HTTP, SMTP, DNS
FTP
Telnet
MSN messenger
Acheminement non fiable
Pas de contrôle d’erreurs
Pas de contrôle du flux
Pas de contrôle de congestion
Pas de reconstitution ordonnée des données
Pas d’établissement de connexion
Applications
DNS (couramment)
SNMP
VoIP
Les concepteurs d’applications choisissent le protocole de couche transport approprié en fonction de la nature de l’application: TCP( Transmission Control Protocol) ou UDP (User Datagram Protocol).
Notes: 24-Feb-25
5
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 6
Couche Transport
Numéro de ports
Ports réservés (numéros 0 à 1023)
Réservés à des services et applications courants
Généralement réservés à des applications de type HTTP (serveur Web), POP3/SMTP (serveur de messagerie) et Telnet.
Il est possible de programmer les applications clientes pour qu’elles demandent à être connectées à ce port précis et au service qui lui est
associé.
Notes: 24-Feb-25
6
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 7
Couche Transport
Numéro de ports
que ports source lorsqu’ils ne sont pas utilisés par une ressource serveur
Ports communs aux protocoles TCP et UDP
Notes: 24-Feb-25
7
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 8
Couche Transport
Numéro de ports
Notes: 24-Feb-25
8
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 9
Couche Transport
TCP: fiabilisation des conversations
La fiabilité est le principal élément différentiateur entre les protocoles TCP et UDP.
La fiabilité est assurée par le recours à des champs du segment TCP qui
ont chacun une fonction précise.
Pour fournir ces fonctionnalités , le protocole TCP impose une surcharge.
Chaque segment du protocole TCP utilise 20 octets dans l’en-tête pour encapsuler les données de la couche application.
Notes: 24-Feb-25
9
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 10
Couche Transport
Connexion TCP
Une connexion TCP fonctionne en trois phases :
  l'établissement d’une connexion TCP
  les transferts de données
  la fin de connexion TCP
Notes: 24-Feb-25
10
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 11
Couche Transport
Fermeture d’une Connexion TCP
FIN de connexion
  La FIN de connexion utilise une poignée de main en quatre temps. Chaque côté de la connexion prend fin séparément.
  Un hôte transmet le segment FIN et l’autre répond par ACK.
    Le client envoie une requête FIN au serveur
    Le serveur répond par un ACK au client. Ce qui met fin à la session client- serveur
    Le serveur envoie une requête FIN au client. Ce qui met fin à la session serveur-client.
    Le client répond par un ACK au serveur comme preuve d’acquitement du segment FIN reçu.
Notes: 24-Feb-25
11
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 12
Couche Transport
Fiabilité et contrôle de flux
Les segments TCP sont réorganisés au niveau de la destination
Notes: 24-Feb-25
12
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 13
Couche Transport
Fiabilité et contrôle de flux
Accusé de réception de segment TCP et taille de fenêtre
La taille de fenêtre détermine le nombre d’octets envoyés avant l’attente d’un accusé de réception
Le numéro d’accusé de réception est le numéro du prochain octets attendu
Notes: 24-Feb-25
13
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 14
Couche Transport
Fiabilité et contrôle de flux
Encombrement TCP et contrôle de flux
Si des segments sont perdus du fait d’un encombrement, le destinataire enverra un accusé de réception pour le dernier segment séquentiel reçu et répondra en utilisant une taille de fenêtre réduite.
Notes: 24-Feb-25
14
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 15
Couche Transport
Fiabilité et contrôle de flux
Notes: 24-Feb-25
15
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 16
Couche Transport
UDP
Source port: numéro de port source
Destination port: numéro de port de destination
Longueur: longueur d’en-tête UDP
Checksum: la somme de contrôle de l’en-tête et de la donnée
Data: données de protocole d’application de couche supérieure
Remarque: Quand plusieurs datagrammes sont envoyés vers une destination, ils
peuvent emprunter des chemins différents et arriver dans le désordre. Le protocole
UDP n’effectue pas de suivi des numéros d’ordre comme le fait le protocole TCP. Il
n’a en effet aucun moyen de réordonnancer les datagrammes pour leur faire
retrouver leur ordre de transmission d’origine.
.
• UDP : protocole de transport sans connexion de service applicatif :
– émission de messages applicatifs : sans établissement de connexion au préalable
– l'arrivée des messages ainsi que l’ordonnancement ne sont pas garantis.
Notes: 24-Feb-25
16
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 17
Couche Transport
UDP: sans connexion et peu fiable
Notes: 24-Feb-25
17
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 18: Couche Réseau

## Slide 19
Couche Réseau
Adressage
172.16.3.10
192.168.100.99
IP Source = 192.168.100.99
IP Destination = 172.16.3.10
IP Source = 172.16.3.10
IP Destination = 192.168.100.99
Adresse IP Source
Adresse IP de Destination
La couche réseau doit fournir un mécanisme pour affecter une adresse IP aux hôtes (périphériques finaux).
Notes: 24-Feb-25
19
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 20
Couche Réseau
Routage
192.168.100.99
IP de Destination = 172.16.3.10
IP Source = 192.168.100.99
172.16.3.10
La couche réseau doit ensuite fournir des services pour diriger ces paquets vers leur hôte de destination.
Tous les routeurs doivent examiner l’adresse IP de Destination de couche 3 vers laquelle les paquets doivent être acheminés.
Les hôtes source et de destination ne sont pas toujours connectés au même réseau.
Leur rôle consiste à sélectionner les chemins afin de diriger les paquets vers leur destination. Ce processus est appelé routage.
Durant le routage, le paquet peut traverser de nombreux périphériques intermédiaires (routeurs). Chaque route empruntée par un paquet pour atteindre le périphérique suivant est appelée saut.
Notes: 24-Feb-25
20
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 21
Couche Réseau
Protocoles de la couche Réseau
Les protocoles mis en œuvre dans la couche réseau qui transportent des données utilisateur comprennent :
Protocole IP version 4 (IPv4)
Protocole IP version 6 (IPv6)
Protocole IPX de Novell
AppleTalk
CLNS (Connectionless Network Service)/DECNet
Le protocole IP (IPv4 et IPv6) constitue le protocole de transport de données de couche 3 le plus répandu. Les autres protocoles ne seront qu’abordés.
Notes: 24-Feb-25
21
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 22
Couche Réseau
Caractéristiques de base de IPv4
Sans connexion: aucune connexion n’est établie avant l’envoi de paquets de données.
Au mieux (peu fiable): aucune surcharge n’est utilisée pour garantir la transmission des paquets.
Indépendant des médias: fonctionne indépendamment du média transportant les données.
Notes: 24-Feb-25
22
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 23
Couche Réseau
Calcul du MTU
Normalement, le “MTU de l’interface de sortie“ du hôte moins 40 correspond au MSS (Taille de segment maximum).
Par exemple, pour Ethernet, la valeur MSS de TCP sur IP est 1460 (1500 – 40)
Lors de l’établissement de session d’un hôte TCP, le segment SYN est envoyé avec la taille de segment TCP qui est le MSS.
La valeur du champ MSS est déterminée par le MTU configuré dans le hôte.
Le MTU Ethernet par défaut est 1500 octets.
TCP MSS = 1460
Donnée = 1460 octets
20 octets 20 octets
1460 octets
TCP MSS définit la taille maximum de donnée d’un segment TCP
Maximum transmission unit (MTU) Maximum segment size (MSS)
Puisque c’est un hôte Ethernet, MTU 1500 octets, alors je place mon MSS à 1460.
Notes: 24-Feb-25
23
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 24
Couche Réseau
En-tête IP
Un protocole IPv4 définit de nombreux champs différents dans l’en-tête de paquet. Ces champs contiennent des valeurs binaires que les services IPv4 référencent lors de la transmission de paquets sur le réseau.
Notes: 24-Feb-25
24
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 25
Couche Réseau
En-tête IP
Notes: 24-Feb-25
25
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 26
Couche Réseau
Domaines de diffusion
Un domaine de diffusion (en anglais, broadcast domain) est une aire logique d'un réseau informatique où n'importe quel ordinateur connecté au réseau peut directement transmettre à tous les autres ordinateurs du même domaine, sans devoir passer par un routeur.
Exemple avec 5 domaines de diffusion
Notes: 24-Feb-25
26
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 27
Couche Réseau
Gestion des adresses
La division des grands réseaux de façon à regrouper les hôtes devant communiquer réduit la surcharge inutile de tous les hôtes devant connaître toutes les adresses.
Pour les autres adresses de destinations, les hôtes ont uniquement besoin de connaître l’adresse d’un périphérique intermédiaire.
Ce périphérique intermédiaire est appelé passerelle, qui est un routeur sur un réseau servant de sortie de ce réseau.
La passerelle par défaut est configurée sur un hôte. Cette passerelle est une interface de routeur connectée au réseau local. L’interface de passerelle a une adresse de couche réseau correspondant à l’adresse réseau des hôtes.
Sans cette passerelle par défaut, un hôte peut seulement communiquer dans son réseau local (sous-réseau).
Notes: 24-Feb-25
27
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 28
Couche Réseau
Passerelle par défaut
Tous les hôtes du même réseau possèdent la même passerelle par défaut.
Notes: 24-Feb-25
28
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 29
Couche Réseau
Vérification d’adresse IP, Passerelle par défaut
Linux: netstat –rn for default gateway information.
Notes: 24-Feb-25
29
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 30
Couche Réseau
Sortie du réseau
Le tronçon suivant pour les réseaux 10.1.1.0/24 et 10.1.2.0/24 est: 192.168.1.2/24
Un hôte doit transférer un paquet à l’hôte du réseau local ou à la passerelle, selon le cas. Pour acheminer les paquets, l’hôte doit disposer de routes représentant ces destinations.
Notes: 24-Feb-25
30
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 31
Couche Réseau
Le Protocole ICMP
Le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) permet d’envoyer des messages de contrôle ou d’erreur vers d’autres machines ou passerelles.
Beaucoup d’erreurs sont causées par l’émetteur, mais d’autres sont dûtes à des problèmes d’interconnexions rencontrées sur l’Internet :
  Machine destination déconnectée,
  Durée de vie du datagramme expirée,
  Congestion de passerelles intermédiaires.
• Si une passerelle détecte un problème sur un datagramme IP, elle le détruit et émet un message ICMP pour informer l’émetteur initial.
• Les messages ICMP sont véhiculés à l’intérieur de datagrammes IP et sont routés comme n’importe quel datagramme IP sur l’internet.
• Une erreur engendrée par un message ICMP ne peut donner naissance à un autre message ICMP (évite l’effet cumulatif).
Notes: 24-Feb-25
31
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 32
Couche Réseau
Le Protocole ICMP
Format des messages
TYPE 8 bits; type de message
CODE 8 bits; informations complémentaires
CHECKSUM 16 bits; champ de contrôle
HEAD-DATA en-tête datagramme + 64 premiers bits des données.
Ethernet Header (Layer 2)
IP Header (Layer 3)
ICMP Message (Layer 3)
Ether.
Tr.
Ethernet Destination Address (MAC)
Ethernet Source Address (MAC)
Frame Type
Source IP Add. Dest. IP Add. Protocol field
Type 0 or 8
Code Check-
0 sum
ID Seq. Num.
Data FCS
Notes: 24-Feb-25
32
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 33: Couche liaison de données

## Slide 34
Création d’une trame
La couche liaison de données prépare un paquet à être transporté sur le support local en l’encapsulant avec un en-tête et une queue de bande pour créer une trame.
Couche liaison de données
Contient des informations de contrôle ajoutées à la fin de l’unité de données de protocole.
Contient des informations de contrôle telles que l’adressage et est situé au début de l’unité de données de protocole.
Le paquet de la couche réseau
Notes: 24-Feb-25
34
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 35
Services offerts
Couche liaison de données
• Gestion (délimitation) de trames
• Contrôle (détection et correction) d’erreurs
• Contrôle de flux
• Contrôle d'accès à un canal partagé (MAC)
Notes: 24-Feb-25
35
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 36
Délimitation des trames
Couche liaison de données
• Problème:
  Le récepteur doit savoir le début et la fin d’une trame.
  - Afin de reconstituer à partir des suites binaires les trames envoyées.
• Solution:
  Une trame doit commencer par un marqueur de début de trame et se terminer par un marqueur de fin de trame.
Il existe plusieurs méthodes :
Compter les caractères
Utiliser des champs délimiteurs de trame
Ils se situent en début et en fin de trame
Des bits (ou caractères) de transparence sont nécessaires
Notes: 24-Feb-25
36
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 37
Délimitation des trames
Couche liaison de données
Compter les caractères:
Le récepteur doit savoir le début et la fin d’une trame.
  On utilise un champ dans l'en-tête de la trame pour indiquer le nombre de caractères de la trame
  Problème: si la valeur du champ est modifiée au cours de la transmission
  Méthode rarement utilisée seule
Notes: 24-Feb-25
37
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 38
Délimitation des trames
Couche liaison de données
Utiliser des délimiteurs
Un fanion (délimiteur) est placé :
    - au début de chaque trame
    - à la fin de chaque trame (en fait, au début de la suivante) Un fanion (flag) = séquence particulière de bits.
Des bits de transparence sont alors nécessaires pour qu’une séquence binaire dans la trame ne corresponde accidentellement au fanion.
Exemple de Fanion : 01111110
Bit de transparence : 0 inséré après toute séquence de cinq 1 successifs dans la trame.
Les bits insérés à l’émission sont éliminés par l’interpréteur de réception.
Technique utilisée dans : HDLC, PPP.
Notes: 24-Feb-25
38
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 39
Délimitation des trames
Couche liaison de données
Utiliser des délimiteurs
Avantages
  permet toujours de retrouver la synchronisation
  permet l'envoi de trames de tailles quelconques
  technique la plus simple
Notes: 24-Feb-25
39
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 40
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Notes: 24-Feb-25
40
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 41
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Contrôle d’erreurs
3 phases :
  1. détecter une erreur
  2. localiser l’erreur dans la trame
  3. corriger l’erreur
La protection peut s’appliquer à différents niveaux :
  1. Au niveau bit ou caractère (bit de parité)
  2. Au niveau d’une suite de bits : trame ou paquet, …
Zone de contrôle d’erreurs est appelée parfois:
  CRC Cyclic Redundancy Check
  FCS Frame Check Sequence
  Deux stratégies possibles, La destination peut:
  Détecter les erreurs, puis demander une retransmission code détecteurs d’erreurs
  Détecter et corriger les erreurs  codes correcteurs d’erreur
Notes: 24-Feb-25
41
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 42
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Codes détecteurs
Détection des erreurs et demande de retransmission des trames erronées.
Exemples :
  parité paire ou parité impaire
  numérotation de trames
  vérification de la longueur des trames
Parité longitudinale LRC (longitudinal Redundancy check) :
Pour chaque caractère, on fait la somme des bits à “1” et on ajoute un bit de redondance de parité qui peut prendre la valeur “0” ou”1” selon le type de parité utilisé.
Si le nombre total de bits à “1” (bit de parité inclus) est paire alors on à utilisé une parité paire, sinon on a utilisé une parité impaire.
On peut ajouter une Parité Verticale VRC (Vertical Redundancy check)
Notes: 24-Feb-25
42
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 43
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Codes détecteurs
Exemple: donnée initiale codée sur 7 bits (ASCII) : “0011010”
Parité paire
Si le nombre de 1 dans l’information est paire alors de bit de parité est égal à 0, si non 1 (Xor bit à bit).
"00110101".
Parité impaire
Si le nombre de 1 dans l’information est impaire alors de bit de parité est égal à 0, si non 1.
"00110100"
Notes: 24-Feb-25
43
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 44
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Bit de parité VRC
Le contrôle de parité(ou VRC- Vertical Redundancy Check) est le système de contrôle le plus simple.
A chaque bloc de bits (7 ou 8) est ajouté un bit de parité (bit de contrôle).
Si le nombre de bits ‘ 1’ dans le bloc est pair, le bit de contrôle = 0, sinon, il est égal à 1.
Simple mais, peu efficace. Ne permet de détecter que les erreurs portant sur un nombre impair de bits.
Données émises | Données reçues | Contrôle d’erreurs
1101101 1 | 1101101 1 | Pas d’erreur
1101101 1 | 1100101 1 | Erreur(parité calculée par le récepteur = 0 ≠ bit de contrôle émis)
1101101 1 | 1001001 1 | Erreur (parité calculée par le récepteur = 1 = bit de contrôle émis). Mais non détectée
Notes: 24-Feb-25
44
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 45
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Parité LRC + contrôle de parité
Le contrôle de parité croisé ( aussi appelé contrôle de redondance longitudinale ou Longitudinal Redundancy Chek, noté LRC)
Système de détection d’erreurs par parité s’appliquant à la totalité d’un bloc par opposition à la parité (verticale) qui s’applique à chaque mot de bloc
Notes: 24-Feb-25
45
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 46
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Parité LRC + contrôle de parité
L’erreurs ici est détectable est corrigeable, Ce code fait partie des premiers code à correction d’erreurs.
Notes: 24-Feb-25
46
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 47
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Notes: 24-Feb-25
47
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 48
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Algorithme de codage et décodage CRC
Notes: 24-Feb-25
48
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 49
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Notes: 24-Feb-25
49
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 50
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Notes: 24-Feb-25
50
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 51
Détection et correction d’erreurs
Couche liaison de données
Codes Contrôle par redondance cyclique (CRC)
Au niveau récepteur (procédure de décodage)
Le décodage est la vérification du mot de code reçu :
on constitue m’(x) le polynôme associe à la suite binaire reçue;
on calcule R′(x), le reste de la division du polynôme m′(x) par G(x)
  Si R′(x) = 0, il n’y a pas d’erreur, la suite binaire reçue est un mot de code valide; on récupère alors l’information utile;
  si R′(x) ≠ 0, il y a une erreur; on demande alors la retransmission du message.
Notes: 24-Feb-25
51
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 52
Codes correcteurs
Couche liaison de données
Le principe des codes correcteurs est le même que celui des codes détecteurs.
Lors de l’émission rajouter les bits de contrôle supplémentaires.
A la réception, détecter les erreurs grâce au bit de contrôle et possibilité de corriger ces erreurs.
Le code de Hamming est parmi ces codes. Il permet de détecter une seule erreurs.
Un code de Hamming est un code C(n,k) avec et
Exemple:
  - n=7  r=3  k=4
  - n=15  r=4  k=11
Le codage de Hamming se base sur le calcul de la parité.
Au lieu de rajouter un seul bit, rajouter plusieurs bits de parité.
Chaque bit de contrôle est une fonction de plusieurs bits d’informations.
Notes: 24-Feb-25
52
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 53
Codes correcteurs
Couche liaison de données
Principe du code de hamming
Soit un mot de code (7,4)  rajouter 3 bits de contrôles notés
L’information de départ est sur 4 bits
Les bits de contrôle sont insérés dans les bits d’information de la façon suivante:
Il prennent les positions {1,2,4,8,…}
Les bits d’information prennent les autres positions
3
5
6
7
1
4
Notes: 24-Feb-25
53
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 54
Codes correcteurs
Couche liaison de données
Comment calculer les bits de contrôle
Chaque bits de l’information possède une position dans le mot de code final.
Ecrire cette position en puissance de 2
Exemple:
  est dans la position 3=1+2= +
  est dans la position 5=1+4= +
  est dans la position 6=2+4= +
  est dans la position 7=1+2+4= + +
Un bit de l’information ayant la position J participe au calcul du bit de contrôle ayant la position si existe dans la décomposition de J en puissance de 2.
Dans l’exemple précèdent:
La position de est  donc les bits , , participe dans le calcul de  + +
Notes: 24-Feb-25
54
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 55
Codes correcteurs
Couche liaison de données
Comment calculer bits de contrôle
La position de est  donc les bits , , participe dans le calcul de  + +
La position de est  donc les bits , , participe dans le calcul de  + +
Application:
  Pour l’information 1010 trouver le code de Hamming correspond.
    + + = 1+0+0 = 1
    + + = 1+1+0 = 0
    + + = 0+1+0 = 1
  Donc l’information a envoyée: 1011010
Notes: 24-Feb-25
55
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 56
Codes correcteurs
Couche liaison de données
Détection de l’erreur
A la réception du message, recalculer les bits de contrôle de la même manière que lors de l’émission.
Si égalité alors passage au bit suivant.
Si non incrémenter un compteur C par la position du bit de contrôle
Après avoir recalculer tous les bits de contrôle:
  Si le compteur est égale à zéro alors pas d’erreur
  Si non il indique le numéro du bit erroné
Exemple:
  Si on envoi le message 1011010 et on reçoit le message 1011000 normalement il y a une erreur.
  Pour la détecter:
    + +  = 1+0+0 = 1, correcte, C=0
    + +  = 1+0+0 = 1, erreur C=2
    + +  = 0+0+0 = 0, erreur C=2+4
  Donc le bit erroné est le bit N° 6
Notes: 24-Feb-25
56
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 57
CONTRÔLE DE FLUX
Couche liaison de données
Réguler le flux de données entre un émetteur et un récepteur
  Capacité de stockage
  Capacité de traitement
Plusieurs variantes de contrôle de flux :
Protocole de type « envoyer et attendre » (Send and Wait)
  Les données ne circulent que dans un sens
  Une seule trame est envoyée à la fois
  Le récepteur informe l’émetteur de son état par un acquittement
Protocoles avec fenêtre d’anticipation (Sliding Window)
  Les données circulent dans les deux sens
  plusieurs trames sont envoyées à la fois
  Liste des numéros de séquence de trames = fenêtre d’anticipation
Notes: 24-Feb-25
57
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 58
Sous-couches liaison de données
Couche liaison de données
La couche liaison de données est souvent divisée en deux sous-couches :
  Une sous-couche supérieure (Contrôle de liaison logique (LLC, Logical Link Control)):
      Définit les processus logiciels qui fournissent des services aux protocoles de couche réseau.
      place les informations dans la trame qui indique quel protocole de couche réseau (IP ou IPX) est utilisé pour la trame.
  Une sous-couche inférieure (Contrôle de l’accès au support (MAC, Media Access Control)):
      Prépare la transmission du signal au niveau de la couche physique (matériel).
      Assure l’adressage de couche liaison de données et marque le début et la fin de la trame
Sous Couche LLC
Sous Couche MAC
Couche Réseau
Couche Physique
Notes: 24-Feb-25
58
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 59
Contrôle d’accès au support pour les supports partagés
Certaines topologies réseaux partagent un support commun avec plusieurs nœuds.
Il existe des règles qui régissent la manière dont ces périphériques partagent les supports.
Deux méthodes élémentaires de contrôle d’accès au support sont utilisées pour les supports partagés :
  Accès contrôlé : chaque nœud dispose de son tour pour utiliser le support. Cette méthode est également appelée accès programmé ou déterministe.
  Accès basé sur le conflit (Gestion des conflits): tous les nœuds sont en concurrence pour utiliser le support: accès aléatoire.
Couche liaison de données
Notes: 24-Feb-25
59
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 60: Couche Physique

## Slide 61
Les trois fonctions élémentaires de la couche physique sont :
  Le codage de données
  La signalisation
  Les composants physiques
Principes fondamentaux
L’objectif de la couche physique est de générer les signaux qui représentent les bits de chaque trame transitant sur les supports.
Elle est donc responsable de la transmission binaire, de la spécification du câblage et des aspects physiques de la communication sur le réseau.

## Slide 62
Le codage est une méthode de conversion d’un flux de bits de données en code prédéfini.
Les groupes de codes sont utilisés pour représenter des données codées ou des informations de contrôle.
Un groupe de codes est une séquence consécutive de bits de code qui sont interprétés et mappés comme configurations binaires de données.
Codage de données

## Slide 63
Transformation des communications en binaire

## Slide 64
Signalisation
C’est la méthode de représentation des bits
Chaque signal placé sur le support dispose d’un temps spécifique d’occupation du support. On parle de durée du bit.
Les signaux représentant les bits doivent être examinés à des moments spécifiques durant la durée du bit afin de déterminer correctement si le signal représente un 1 ou un 0.
La synchronisation s’effectue au moyen d’une horloge. Dans les réseaux locaux, chaque extrémité de la transmission conserve sa propre horloge.
Les bits sont représentés sur le support en changeant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes d’un signal :
  Amplitude
  Fréquence
  Phase

## Slide 65
Méthodes de signalisation
Code tout ou rien: 0 ⇒0 (volt), 1 ⇒+V
Code NRZ: 0 ⇒-V, 1 ⇒+V
Code bipolaire: 0 ⇒0, 1 ⇒ alternativement +V, -V
Code RZ:
  0 ⇒ 0
  1 ⇒+V durant la 1ère moitié de l’intervalle et 0 durant la 2ème moitié
Code Manchester:
  0 ⇒transition de bas vers le haut au milieu de l’intervalle,
  1 ⇒transition de haut vers le bas au milieu de l’intervalle
Code Miller:
  0 ⇒ pas de transition si le bit suivant est 1, transition à la fin de l’intervalle si le bit suivant est 0
  1 ⇒ transition au milieu de l’intervalle 0

## Slide 66
Méthodes de signalisation

## Slide 67
Modes de transmission
Unidirectionnelles (simplex): Les données sont transmises dans une seule direction. Exemple: Télévision
Bidirectionnelles à l’alternat (half duplex): Les données sont transmises dans les deux directions, mais il n’y a qu’un émetteur à tout instant. Exemple: radio de police.
Bidirectionnelles simultanées (full duplex): Les données sont transmises dans les deux directions, et il peut y avoir plusieurs émetteurs simultanés. Exemple: téléphone.

## Slide 68
Modes de transmission
Transmission série : Les bits sont transmis “un par un”
Transmission parallèle : plusieurs bits sont transmis simultanément

## Slide 69
Supports en cuivre
Supports en fibre optique
Supports sans fil
Types de supports physiques

## Slide 70
Exemple de Supports en cuivre

## Slide 71
Composants de base d’un réseau informatique
Supports de transmission
Le câble à paires torsadées blindées: STP (Shielded Twisted Pair)
  Vitesse: 10–10000Mbits/s
  Longueur max: 100m
  Raccordement: Connecteur RJ-45
  Coût: Moyennement cher
Notes: 24-Feb-25
71
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 72
Composants de base d’un réseau informatique
Supports de transmission
Prise/connecteur RJ45 des câbles à paires torsadées:
  Un câblage en 10/100 Mbits/s utilise quatre broches (1-2 et 3-6) alors que le 1 Gbit/s utilise les 8 broches.
  La norme T568A et la norme T568B. Ces normes sont très similaires puisque seules les paires 2 (orange, blanc-orange) et 3 (vert, blanc-vert) sont inter changées. La plu part des câbles du marché utilise la normeT568B
Notes: 24-Feb-25
72
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 73
Composants de base d’un réseau informatique
Supports de transmission
Câble Droit ou Croisé?
Câble RJ45 Droit
Câble RJ45 Croisé
Notes: 24-Feb-25
73
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 74
Composants de base d’un réseau informatique
Supports de transmission
Câble RJ45 inversé (console)
Notes: 24-Feb-25
74
Copyright © 2004-2005 NameOfTheOrganization. All rights reserved.
[Title of the course]

## Slide 75
Exemple de supports en fibre optique

## Slide 76
Exemple de supports sans fil

## Slide 77
Quatre normes de communications de données courantes s’appliquent aux supports sans fil :
  Norme IEEE 802.15 : la norme de réseau personnel sans fil (PAN), couramment appelée Bluetooth, pour communiquer sur des distances de 1 à 100 mètres.
  Norme IEEE 802.11 : la technologie de réseau local sans fil (WLAN), appelée Wi-Fi, utilisant un processus d’accès au support par accès multiple avec écoute de porteuse/évitement de collision (CSMA/CA).
  Norme IEEE 802.16 : la technologie d’accès couramment appelée WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) utilise une topologie point-à- multipoint pour fournir un accès à large bande sans fil.
  Système mondial de communication avec les mobiles (GSM) : met en œuvre le protocole de service général de radiocommunication par paquets (GPRS: General Packet Radio Service ) de couche 2 pour le transfert de données via les réseaux téléphoniques cellulaires mobiles.
Types de réseaux sans fil